## Slide 1
Relatore Laureando
Prof. Giovanni Ulivi Flavio Lorenzi
Anno Accademico 2017/2018
Robotics and Sensor Fusion Laboratory
Sperimentazione di robotica
mobile in ambiente ROS

## Slide 2
Obiettivo della discussione
Mostrare l’ integrazione fra la piattaforma ROS e il robot mobile Turtlebot
Esporre il funzionamento degli algoritmi utilizzati
Mostrare il lavoro effettuato per migliorare tale piattaforma, collaudando un nuovo sensore.

## Slide 3
Il robot mobile Turtlebot
Sensore ottico 3D Astra
Powerbank Litionite
Mini PC Intel + Ubuntu 16.04 + ROS Kinetic
Dock di ricarica
Base mobile Kobuki

## Slide 4
La base mobile Kobuki
Docking IR Sensor
(Left/Center/Right)
Bump Sensor
(Left/Center/Right)
Cliff Sensor
(Left/Center/Right)
Wheel Drop Sensor
Battery Status Led
Programmable Leds
Programmable Buttons
Power Connectors
PC USB Data Connection
On/Off switch
Rate Gyroscope

## Slide 5
Il sensore 3D Orbbec Astra
Optimized 5m
Maximum 8m
60°
Projector
RGB Sensor
IR Sensor
0.6 m
Range visivo

## Slide 6
È un meta-sistema operativo
Ambiente di sviluppo
Filesystem
Computation Level
Robot Operating System
Package
Stack
Node
Topic (asincrono)
Services (sincrono)
Messages
Stack
Package 1

## Slide 7
Navigazione
Navigation
/odom
/scan
geometry_msgs/Twist
mobile_base_controller
motors
Map Building
Autonomous Driving
SLAM
AMCL
finalità
Simultaneous
Localization
And
Mapping
Adaptive
Monte
Carlo
Localization
Mappa del laboratorio ottenuta
RViz
Obstacle Avoid

## Slide 8
Obstacle Avoidance
TOPIC: move_base/Goal
Algoritmo: “Go To [x,y,z]”
Start
Creazione di un piano provvisorio
Rilevazione ostacolo in maniera dinamica
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO: Goal
Planning su RViz: mappa del laboratorio
Possibilità
di errore
NO
SI
URTO

## Slide 9
Sensore ultrasuoni e Arduino
Sensori Ultrasuoni
Scanner Astra Camera
Scheda Arduino
KOBUKI : Impossibilità di aggiungere direttamente altri sensori a bordo
Estendere le possibilità con la scheda Arduino
SFR05

## Slide 10
Protocollo di comunicazione seriale
​rosserial_arduino
Difficoltà nel far comunicare tutte le componenti software tra loro
Rosserial come soluzione
roscore
rostopic echo /chatter
rosrun rosserial_python serial_node.py /dev/ttyAMC0
roslaunch rosserial_python arduino.launch
#include <ros.h>

## Slide 11
Collegamento
Sensore Ultrasuoni SFR05
Cinque pin di utilizzo
Operazioni di Ping
Precisione di 3 mm
Portata fino a 4 metri
Possibile ostacolo

## Slide 12
Conclusioni
Cosa è stato fatto
Applicazione di ROS su Turtlebot e sviluppo di
Algoritmi di collaudo e di miglioramento.
Possibili sviluppi futuri
Nuovi sensori di posizione a bordo
Obstacle avoid e logica Fuzzy
Filtri di Kalman per correggere l’odometria

## Slide 13
Grazie per l’attenzione